Администрация городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

Согласовано:

_____________Васильева Л.В.

«21»   февраля 2019 г.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района на 2018-2022 годы»

п. Судиславль, ул. Калиновская, д. 2 и д. 4

2019 год

Направление проекта:

На сегодняшний день дворовая территория не соответствует требованиям комфортности и современности и требует в первую очередь ремонта асфальтобетонного покрытия.

Для улучшения эстетического вида необходимо выполнить благоустройство дворовой территории, установка малых архитектурных форм (урны, лавки).

Наименование проекта, адрес местонахождения:

- Ремонт дворовых проездов дома № 2 и № 4 по ул. Калиновская п. Судиславль, установка малых архитектурных форм (урны, лавки).

Площадь, на которой реализуется проект:

701,27 кв. м.

Цели и задачи проекта:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Современное состояние придомовой территории

Проектное предложение

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | м3 | 33,628 |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15т на расстояние: до 3км (перевозка плит до места складирования) | т | 84,07 |
| 3 | 3 | асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя: до 50 мм | м2 | 461,07 |
| 4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км (лома а/бетона) | т | 45,64593 |
| 5 | 5-6 | выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см) | м3 | 36,03 |
| 6 | 7 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | м2 | 461,07 |
| 7 | 8-9 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,5750414 |
| 8 | 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из а/бетонных смесей | м2 | 701,27 |
| 9 | 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (добавляем толщину покрытия до 5 см) | м2 | 1402,54 |
| 10 | 12 | Разборка грунта вручную | м3 | 11,44 |
| 11 | 13-14 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 5,72 |
| 12 | 15 | Установка бортовых камней | м.п. | 286 |
| 13 | 16 | Камни бортовые: БР 60.20.8 | шт | 477 |
| 14 | 17 | пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 3,335 |
| 15 | 18-19 | Перевозка грузов на расстояние до 20км (бортовые камни из г.Кострома 50км-30км=20км) | т | 11,448 |
| 16 | 20-21 | Перевозка грузов на расстояние до 20км (асфальтобетон из г.Кострома 50км-30км=20км) | т | 84,713416 |
| 17 | 22 | Копание ям вручную глубиной до 0,7 м | м3 | 2,016 |
| 18 | 23 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 0,504 |
| 19 | 24 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,512 |
| 20 | 25-26 | Монтаж конструкций (монтаж лавок, в кол-ве 8 шт.) | т | 0,336 |
| 21 | 27 | Копание ям вручную глубиной до 0,7 м | м3 | 0,128 |
| 22 | 28 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 0,032 |
| 23 | 29 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,096 |
| 24 | 30-31 | Монтаж конструкций (монтаж урн, в кол-ве 2 шт.) | т | 0,0189 |